# 颗粒尺寸对B4C增强铝基中子吸收材料界面反应与力学性能的影响

### 论文摘要

采用粉末冶金真空热压法制备了B4C质量分数为31%、平均颗粒尺寸分别为6.5μm、9.3μm、17.3μm、28μm、39.5μm的纯Al和6061Al基体的复合材料。对复合材料进行微观结构和力学性能检测,结果表明:所有复合材料的B4C颗粒在基体中都均匀分布,且致密度都达到99%以上;对于纯Al基复合材料,随着颗粒尺寸增加,其致密度和塑性逐渐增加,强度逐渐下降;对于6061Al基复合材料,致密度随着颗粒尺寸的增加稍有降低,其强度和塑性受颗粒尺寸和热压温度共同影响,当热压温度610℃时,界面反应严重,随B4C颗粒尺寸增加,强度先下降后上升,塑性先上升后下降;当热压温度580℃时,界面反应轻微,复合材料强度逐渐下降,塑性逐渐上升。颗粒尺寸、界面反应和基体材料等均影响B4C增强铝基复合材料的力学性能。

### 论文目录

- 1 实验材料及方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 B4C颗粒微观形貌和物相

- 2.2 31%B4Cp/Al的致密度与微观组织

- 2.3 31%B4Cp/6061Al的致密度与物相分析

- 2.4 31%B4Cp/6061Al的微观组织和界面反应

- 2.5 31%B4Cp/Al的力学性能与断口形貌

- 2.6 31%B4Cp/6061Al的力学性能与断口形貌

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 童攀,林立,王全兆,周杨韬,肖伯律,马宗义

关键词: 粉末冶金,颗粒尺寸,致密度,界面反应,力学性能,铝基复合材料

来源: 复合材料学报 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 材料科学,核科学技术

单位: 沈阳工业大学材料科学与工程学院,中国科学院金属研究所

基金: 国家自然科学基金委员会-辽宁省人民政府联合基金(U1508216),国家自然科学基金面上项目(51771194),中国科学院青年创新促进会会员(2016179)

分类号: TB33;TL93

DOI: 10.13801/j.cnki.fhclxb.20180416.005

页码: 927-937

总页数: 11

文件大小: 1107K

下载量: 247

### 相关论文文献

- [1].稻壳粉燃烧过程中颗粒尺寸和形态的演变[J]. 新能源进展 2020(02)

- [2].颗粒离散元岩石模型的颗粒尺寸效应研究[J]. 岩土力学 2018(12)

- [3].双江口过渡料三轴试验的颗粒尺寸效应[J]. 四川建筑 2010(04)

- [4].Nb_2C颗粒尺寸和含量对铌合金组织和性能的影响[J]. 热加工工艺 2016(20)

- [5].土颗粒尺寸对微生物诱导碳酸钙沉积反应速率的影响[J]. 哈尔滨工程大学学报 2019(11)

- [6].TiO_2颗粒尺寸对染料敏化太阳电池内电子输运特性影响研究[J]. 物理学报 2009(02)

- [7].高压烧结时间及颗粒尺寸对片状LaFe_(11.44)Si_(1.56)氢化物块体结构及磁热效应的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2018(03)

- [8].不同尺寸HDH钛粉末烧结后的显微组织与力学性能分析[J]. 粉末冶金工业 2015(03)

- [9].基于低温DSC的流化床低阶煤干燥临界颗粒尺寸研究[J]. 煤炭学报 2015(01)

- [10].颗粒尺寸及分布均匀性对SiC/Al-30Si复合材料组织性能的影响[J]. 粉末冶金技术 2013(01)

- [11].碳化硅增强铝基复合材料的力学性能和断裂机制[J]. 材料研究学报 2009(02)

- [12].TiB_2颗粒尺寸和质量分数对原位自生TiB_2/Al复合材料耐磨性能的影响[J]. 铸造 2018(05)

- [13].WC颗粒尺寸对WC-CoCr涂层组织与性能的影响[J]. 中国表面工程 2015(04)

- [14].颗粒尺寸对注塑铁氧体/尼龙12复合材料流动性和磁性能的影响[J]. 磁性材料及器件 2011(06)

- [15].不同原始颗粒尺寸的PHE对PA66/PHE共混物力学性能影响[J]. 工程塑料应用 2010(08)

- [16].光散射法测量颗粒尺寸、浓度的实验研究[J]. 应用光学 2009(04)

- [17].水润滑条件下磨粒尺寸对橡胶密封副摩擦学行为的影响[J]. 摩擦学学报 2020(02)

- [18].WC颗粒尺寸对超音速火焰喷涂WC–10Co4Cr涂层组织及力学性能的影响[J]. 粉末冶金技术 2019(06)

- [19].纳米高岭土的应用研究进展[J]. 佛山陶瓷 2020(07)

- [20].颗粒尺寸对挤压铸造10SiC_p/6061复合材料组织和性能的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2019(05)

- [21].颗粒尺寸对岩石抗拉强度和断裂韧度影响的数值模拟[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2017(06)

- [22].阻燃氢氧化镁颗粒尺寸与热分解特性研究[J]. 消防科学与技术 2017(06)

- [23].颗粒尺寸和充电时间对储氢合金电化学性能的影响[J]. 可再生能源 2015(03)

- [24].颗粒尺寸对螺旋加料机定量加料性能的影响[J]. 农业工程学报 2014(05)

- [25].FePO_4颗粒尺寸对LiFePO_4/C复合材料性能的影响[J]. 东方电气评论 2012(02)

- [26].机制砂颗粒形状评价方法的相关性[J]. 土木建筑与环境工程 2012(04)

- [27].石墨烯负载的金属氧化物纳米颗粒的可控制备及催化性能(英文)[J]. 催化学报 2014(06)

- [28].碳化帆颗粒尺寸对纳米晶硬质合金组织和性能的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2014(05)

- [29].吸收剂颗粒尺寸对吸波材料性能的影响[J]. 宇航材料工艺 2010(01)

- [30].硫化锌量子点的水热-均相沉淀法制备与表征[J]. 武汉工程大学学报 2015(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ffbb13ea7c2aa617478aead1.html