# 建筑工程预应力施工技术的应用分析徐晓波

浙江舜江建设集团有限公司

摘要：在结构构件承受的外荷载前施加预张应力，具有大角度的升高构件的承载能力，减少构件截面高度，裂缝出现的时间会延迟，减少裂缝的裂开的宽度，提高构件耐久力性优点，能够被广泛的应用各种大跨度混凝土框架、大跨度楼面板及其结构加固工程中，这就是预应力。预应力的施工比较复杂，在某些程度上会有阻碍发展和推广作用。

关键词：建筑工程预应力施工技术

我国先进社会的建筑技术得到了快速的发展，预应力技术的推广应用于民用住房的建设。混凝土梁抗裂强度得到增加，能够充分的利用高强度的钢材的潜能，节约钢材并减少梁截面尺寸和混凝土用量，具有显著的经济效益。但在施工方面，有预应力梁增加了埋设波纹管、孔道灌浆等工序。本文主要是对预应力混凝土梁的施工技术应用和预应力施工要点及质量控制等。

一、建筑施工中应注意的问题

（1）固定端柱筋的定位应保证波纹管的顺利通过，张拉端柱筋的定位应保证能够安装锚垫板。

（2）在张拉端部，梁面、底筋的弯折方式需与锚具的位置相配合，箍筋的尺寸要按图制作以保证波纹管能够正常通过。根据本工程经验，在施工交底时要确定普通钢筋的位置，与波纹管的位置要错开，对妨碍波纹管、锚具位置的柱筋及梁筋作相应调整，以免施工时各种钢筋交叉冲突影响施工。

二、建筑工程预应力施工技术的应用

（1）建筑中使用部位的扩展

预应力技术除用于实现大跨度楼盖结构外，还可用于基础底板形成预应力筏板基础或预应力梁板基础，以承担巨大的基础反力；用于地下室外墙承担水压力、土压力产生的侧向荷载；用于偏心受压柱、拉杆、吊杆、抗浮桩等构件；用于屋面结构形成刚性防水层等。

（2）建筑中使用功能的增加

通常预应力技术被用于抵抗荷载产生的拉应力，但它也可用于抵抗温度、收缩、变形等产生的应力，有时甚至预应力技术是为了保证结构的整体性提高刚度。典型工程有北京现代城SOHO二期、三期，预应力技术用于大面积超长度地下室顶板，以抵抗温度、收缩应力等。

（3）建筑中应用于不同的结构材料

预应力技术源白预应力混凝土技术，它是为发挥混凝土结构的优势而开发的，但它的原理同样适于砌体结构、钢结构、组合结构、木结构等。特别是大跨钢结构、组合结构目前采用预应力技术成为一种趋势，预应力技术既可调整大跨钢结构杆件的内力又能控制其变形。

（4）预制先张与现浇后张组合运用

大跨度大面积多层建筑楼盖，为降低成本加快施工速度，采用预制先张法制作楼板，现浇后张法制作框架，形成楼盖，具有较强的竞争力。典型工程有山东高密纺织厂厂房，采用27m跨现浇预应力框架，9m跨预制先张SP板；北京昌平拉裴特城堡采用22m跨现浇预应力框架，6m跨先张预制夹芯板，均取得良好效益。

（5）预制先张与钢结构的组合运用

钢结构由于施工速度快，造价便宜，在单层厂房结构中具有较强竞争力，但当用于多层房屋时，由于楼板造价高而缺乏竞争力，采用预制预应力混凝土楼板可提高多层钢结构的竞争力。

三、预应力施工要点及质量控制

（1）原材料质量控制

预应力筋是预应力分项工程中最重要的原材料之一，预应力筋进场时，要求厂家提供产品合格证外，还应提供反映预应力筋主要性能的出厂检验报告，两者也可合并提供，但主要项目、内容应基本齐全。材料进场后应根据进场的批次和产品的抽样检验方案确定检验批，进行外观检查并抽样进行复验，确认合格后方能使用。预应力筋用锚具、夹具和连接器应按设计要求采用，其性能应符合现行围家标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB／T14370—2000等规定。进场后应抽样进行外观枪查，并进行组装件试验，确认合格后方能使用。

（2）预应力筋张拉机具设备及仪表应定期维护和校验张拉设备应配套标定并配套使用。张拉设备的标定期限不应超过半年。当在使用过程中出现反常时或在千斤项检修后，应重新标定。

（3）预应力筋下料、制作固定端锚具

预应力筋切割成工程所需长度。下料完毕后，即制作崮定端锚具，加工好后运到工地现场。下料的成品钏绞线不能有死弯及磨伤；下好料的钢绞线应按长度分类堆放；预应力筋下料完毕，及时检查其规格尺寸和数量。

（4）预应力曲线放线

预应力筋（波纹管）在梁中按设汁要求的曲线布置，曲线形状由反弯点及最低点、最高点等几个特征点控制，通常在梁非预应力钢筋（箍筋）上画出预应力筋详细的放线图，每间隔1.0—1.5m左右设一个控制点。放线应由专人放线，并及时进行复核检查。

（5）固定架的焊接

预应力筋在备控制点处由固定架支承，普通钢筋绑扎成型后，以波纹管管底标高，按设计要求的预应力曲线欠高在控制点处箍筋上划线，将支架焊接梁箍筋，问距1000mm。为防止在浇筑混凝土时变位，固定架必须有足够的支承力，直径不小10mm，为保证固定架位置的准确，宜由焊工及放线人员一起进行焊接固定架。

（6）波纹管安设

普通钢筋绑扎成型及固定支架焊好后，就可进行铺管，铺管时先将固定端锚垫板安装就位，从张拉端处逐步套入波纹管。波纹管的连接采用同一形式大一号的管，长400mm，每边旋入150mm，对接后用胶带密封。波纹管与固定端钢绞线连接用棉丝封堵，再用胶带密封。整段波纹管在梁内应顺直，不得有明显弯折，水平允许偏差10mm。

（7）预应力筋穿束

梁普通钢筋绑扎完毕并焊接完固定架后，先铺放波纹管，然后将预应力筋穿入管内，全部铺完后将波纹管绑扎在固定架上。预应力筋穿束采用人工单根穿束。穿束端采用胶布或其他软布包缠好，以减少穿束过程预应力筋对波纹管造成破损现象的发生，预应力筋穿束过程中及完毕后，应对波纹管破损情况进行检查，如有破损应立即用防水胶带包缠。

结语

预应力的结构安全、高效、经济而且施工便利的结构形式，预应力施工技术将成为21世纪工程建设中很有发展前途的重要技术形式，对它们进行全面、深入的研究很有必要。

参考文献：

[1]陈守兰主编．建筑施工技术（第二版）[M]．科学出版社，2004（06）

[2]应慧清．土木工程施工手册[M]．上海同济大学出版社，2001（04）

[3]建筑施工手册编写组.建筑施工手册[M]．中国建筑工业出版社，2003（01）

[4]朱其伟.建材与装饰[J].市场营销，2010（02）

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ffbde9e09b0782c43a8d0f1a.html