# 设置碟形弹簧的框架-摇摆墙结构抗震性能试验研究

### 论文摘要

受控摇摆墙通常采用预应力筋的形式实现,预应力筋基础锚固施工困难,墙体摇摆幅度很小且易与基础发生碰撞。为解决上述问题,研发了一种受控摇摆墙,主要通过基于碟形弹簧的装置实现墙体的受控约束,墙体与主体框架、基础分别采用耗能连接件和V形支撑连接。设计制作了缩尺比为1∶2的对比框架与框架-摇摆墙试件,通过低周往复加载试验研究其抗震性能、破坏模式和自复位特性。结果表明,设置碟形弹簧的框架-摇摆墙较对比框架承载力提高了107. 1%,且具有更好的刚度退化性能与耗能性能,框架结构的变形模式得到改善,使得各层的层间位移趋于均匀。连接件是影响框架-摇摆墙结构耗能及协调层间变形的关键,应进一步研究其改进措施及优化设计。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 试验概况

- 1.1 碟簧装置设计与制作

- 1.2 连接节点设计

- 1.2.1 摇摆墙与框架的连接

- 1.2.2 摇摆墙与基础、碟簧装置的连接

- 1.3 试件设计

- 1.4 材料性能

- 1.5 试验方案

- 1.5.1 加载制度

- 1.5.2 测点布置

- 2 试验现象与破坏形态

- 2.1 试件CF

- 2.2 试件FRWD

- 2.3 试验现象分析

- 3 试验结果及其对比分析

- 3.1 滞回曲线

- 3.2 骨架曲线

- 3.3 刚度退化

- 3.4 耗能能力

- 3.5 变形控制

- 4 结论及展望

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 蒋璐,李向民,张富文,董金芝,蒋利学,许清风

关键词: 框架摇摆墙,碟形弹簧,延性连接件,拟静力试验,变形模式,耗能能力

来源: 建筑结构学报 2019年08期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 建筑科学与工程

单位: 上海市建筑科学研究院上海市工程结构安全重点实验室

基金: “十三五”重大科技专项(2016YFC0700706),上海市优秀技术带头人计划(16XD1422400)

分类号: TU352.11

DOI: 10.14006/j.jzjgxb.2018.0048

页码: 61-70

总页数: 10

文件大小: 1113K

下载量: 319

### 相关论文文献

- [1].坑道钻机碟形弹簧的失效形式及分析[J]. 中国新技术新产品 2017(12)

- [2].碟形弹簧制造工艺优化[J]. 热加工工艺 2017(22)

- [3].碟形弹簧力学性能研究[J]. 振动与冲击 2015(22)

- [4].碟形弹簧的非线性自由振动[J]. 长江大学学报(自然科学版)理工卷 2008(01)

- [5].碟形弹簧弹塑性有限元分析研究[J]. 航天制造技术 2018(02)

- [6].国内研发高精度碟形弹簧检测设备[J]. 电子测量技术 2013(05)

- [7].卫星用非标准开槽碟形弹簧加工工艺的研究[J]. 航天制造技术 2013(03)

- [8].国内研发高精度碟形弹簧检测设备[J]. 国外电子测量技术 2013(05)

- [9].车床尾架中碟形弹簧的应用与分析[J]. 精密制造与自动化 2017(04)

- [10].一种新型碟形弹簧通用模具[J]. 液压气动与密封 2018(06)

- [11].基于普通碟形弹簧经验公式的计算软件的设计[J]. 机械工程与自动化 2012(02)

- [12].碟形弹簧的测试[J]. 起重运输机械 2008(09)

- [13].螺栓法兰接头用碟形弹簧压缩回弹性能研究[J]. 润滑与密封 2019(10)

- [14].自调式离合器力感应碟形弹簧力学特性分析[J]. 湖北汽车工业学院学报 2015(01)

- [15].一种碟形弹簧力学特性的试验研究方法[J]. 机械工程与自动化 2014(03)

- [16].碟形弹簧的模压淬火 [J]. 金属热处理 2008(03)

- [17].60Si2Mn钢碟形弹簧热处理工艺改进[J]. 金属热处理 2014(06)

- [18].碟形弹簧在卷取机中的应用及计算[J]. 铝加工 2014(04)

- [19].快速调整碟形弹簧组夹紧力的装置[J]. 制造技术与机床 2013(08)

- [20].安全阀整定用碟形弹簧优化改进[J]. 通用机械 2018(08)

- [21].组合式碟形弹簧竖向隔震支座的设计与性能试验研究[J]. 北京工业大学学报 2009(07)

- [22].巧用碟形弹簧改进仪表车床夹紧机构[J]. 工具技术 2009(02)

- [23].碟形弹簧竖向减震装置的设计[J]. 山西建筑 2010(22)

- [24].碟形弹簧复合隔震支座力学性能试验与数值模拟研究[J]. 建筑结构学报 2018(05)

- [25].碟形弹簧加载机构刚度特性分析[J]. 轻工机械 2012(06)

- [26].数控铣床主轴碟形弹簧失效的分析研究[J]. 工程建设与设计 2017(02)

- [27].桩工机械[J]. 工程机械文摘 2016(02)

- [28].基于遗传算法的碟形弹簧优化设计[J]. 煤矿机械 2008(08)

- [29].操动机构用钢丝圈支承型碟形弹簧的设计研究[J]. 高压电器 2014(04)

- [30].碟形弹簧失效分析与改进措施[J]. 机械工程师 2016(09)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ffc81b4a6cb58c3f084a5b8a.html