# 低品位全珊瑚骨料混凝土的力学性能及耐久性能研究

### 论文摘要

采用筒压强度为3.72 MPa的低品位珊瑚骨料配制LC30及LC50全珊瑚骨料混凝土,研究了低品位全珊瑚骨料混凝土的基本力学性能及耐久性能。结果表明:与火山渣轻骨料混凝土、普通混凝土相比,珊瑚骨料混凝土的fc/fcu显著偏大,劈裂抗拉强度比火山渣轻骨料混凝土提高20%～30%,与普通混凝土基本持平,弹性模量介于普通混凝土与火山渣轻骨料混凝土之间;珊瑚骨料混凝土3 d收缩率仅为普通混凝土的43%,约为火山渣轻骨料混凝土的111%;抗氯离子渗透性次于普通混凝土而优于火山渣轻骨料混凝土,护筋性能不如普通混凝土。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 试验

- 1.1 原材料

- 1.2 配合比设计和测试方法

- 2 混凝土的基本力学性能

- 2.1 抗压强度对比分析

- 2.2 劈裂抗拉强度对比分析

- 2.3 静力受压弹性模量对比分析

- 3 混凝土的耐久性能

- 3.1 早期收缩性能对比分析

- 3.2 抗氯离子渗透性对比分析

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 周文,周永祥,宋普涛,冯鹏,王祖琦,王晶

关键词: 低品位珊瑚骨料混凝土,普通混凝土,火山渣轻骨料混凝土,力学性能,耐久性

来源: 新型建筑材料 2019年12期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工,建筑科学与工程

单位: 中国建筑科学研究院有限公司,清华大学,建筑安全与环境国家重点实验室

基金: “十三五”国家重点研发计划项目(2017YFB0309900)

分类号: TU528

页码: 21-24+31

总页数: 5

文件大小: 677K

下载量: 129

### 相关论文文献

- [1].定侧压下大骨料混凝土的动态双轴破坏准则研究[J]. 混凝土 2019(12)

- [2].露骨料混凝土饰面技术[J]. 混凝土世界 2020(04)

- [3].珊瑚骨料混凝土在岛屿建设中的应用探讨[J]. 江西建材 2020(08)

- [4].浅析提高预填骨料混凝土抗压强度的工程措施[J]. 建材与装饰 2020(04)

- [5].再生陶瓷粗骨料混凝土的研究进展[J]. 佛山科学技术学院学报(自然科学版) 2018(04)

- [6].自密实混合骨料混凝土优化配制及性能研究[J]. 江西建材 2013(05)

- [7].自密实混合骨料混凝土优化配制及性能研究[J]. 商品混凝土 2012(04)

- [8].预填骨料混凝土抗压性能研究[J]. 建材与装饰 2020(02)

- [9].大骨料混凝土冻融循环后单轴动态抗拉性能试验研究[J]. 新疆农业大学学报 2019(03)

- [10].钙质和花岗岩骨料混凝土火灾后的力学性能[J]. 消防科学与技术 2017(04)

- [11].纤维再生砖骨料混凝土力学性能及计算方法[J]. 建筑材料学报 2016(05)

- [12].矿物掺合料对陶瓷粗骨料混凝土性能的影响[J]. 硅酸盐通报 2014(06)

- [13].浅谈大面积耐磨骨料混凝土地面施工技术[J]. 科技情报开发与经济 2012(08)

- [14].废旧橡胶粉对混合骨料混凝土力学特征的影响[J]. 山东大学学报(工学版) 2016(06)

- [15].高温后钙质骨料混凝土抗压强度研究[J]. 消防科学与技术 2017(05)

- [16].珊瑚骨料混凝土性能试验研究[J]. 混凝土与水泥制品 2017(04)

- [17].再生陶瓷骨料混凝土冻融性能研究[J]. 低温建筑技术 2016(06)

- [18].混合骨料混凝土劈裂抗拉性能试验研究[J]. 北方工业大学学报 2011(03)

- [19].掺合料及外加剂对植生型再生砖骨料混凝土性能的影响[J]. 混凝土 2016(12)

- [20].饱和大骨料混凝土动态双轴受压力学性能试验研究[J]. 大连理工大学学报 2016(01)

- [21].复材筋珊瑚骨料混凝土梁抗弯性能试验研究[J]. 工业建筑 2016(11)

- [22].混合骨料混凝土抗冻性能试验研究[J]. 建筑科学 2011(S1)

- [23].后掺骨料混凝土与钢筋粘结性能的研究[J]. 水力发电 2019(08)

- [24].基于贝塞尔曲线的卵石骨料混凝土细观模型[J]. 同济大学学报(自然科学版) 2020(05)

- [25].大骨料混凝土在动态双轴压应力下的试验研究[J]. 混凝土 2013(10)

- [26].低品位全珊瑚骨料混凝土强度提升技术研究[J]. 混凝土与水泥制品 2019(04)

- [27].珊瑚骨料混凝土基本力学性能试验研究[J]. 海军工程大学学报 2017(01)

- [28].基于核磁共振技术对不同粗骨料混凝土孔隙特征试验研究[J]. 功能材料 2017(10)

- [29].预填骨料混凝土在惠生出运码头工程中的应用[J]. 邯郸职业技术学院学报 2013(02)

- [30].预加静载对大骨料混凝土动态抗压性能的影响[J]. 混凝土 2018(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/ffdbf35ad3edeea8ee1305df.html